| ООО «Сибирский Производственный Комплекс Нестандартного Оборудования» ИНН/КПП 5404477768/540401001 Юридический адрес: 630032, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, м/р Горский, д.82 оф.20 р/с 40702810990000000578 в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ «НОМОС-БАНКА" (ОАО) г. Новосибирск к/с 30101810550040000839, БИК 045004839 сайт: spkno.ru e-mail: SPKNO@yandex.ru тел. 8-(383)-264-06-65 __________________________________________________________________________________________ наименование ________________________________________________________________________ организации, заполнившей опросный лист ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на амортизаторы шахтных парашютов Шахта ___________________________________________________________ Ствол ____________________________________________________________ Производственное объединение ______________________________________________________ Контактный телефон: _____________________________________ Внимание! Опросный лист без ответов на все вопросы, подписей и печати к исполнению не принимается, все разделы должны быть разборчиво заполнены без исправлений Составил _______________________ ____________ ______ (Ф.И.О) (подпись) (дата) Контактный телефон: _________________ Утвердил _______________________ ____________ ______ (Ф.И.О) ( подпись) (дата) М. П. | Расчет статического сопротивления амортизатора № п/п Наименование Обозначение Размерность Величина 1 Обозначение чертежа амортизатора 2 Масса клети с максимальным грузом Q кг 3 Масса уравновешивающего каната (при отсутствии каната равна нулю) Qyp кг 4 Количество амортизаторов m шт 5 Масса 1 п.м тормозного каната Pk кг 6 Высота подъема H м 7 Отношение принятого замедления клети к ускорению свободного падения: n=j/g , где j=6 м/с , g=9,81 м/с n - 0,61 8 Величина тормозчщей силы: Fторм=(Q+Qур)*(n+1) Fторм кгС 9 Статическое сопротивление амортизатора рассчитывается по формуле: R0=Fторм/1,2*m+Pk*H ,кгС или R0=0,98*10-2(Fторм/1,2*m+Pk*H) , кН R0 кН 10 Требуется изготовить комплектов - шт Техническая характеристика амортизаторов Наименование Обозначение амортизатора ТА-1М.000 ТА-3М.000 Максимальное статическое сопротивление, кгс 15000 45000 Габаритные размеры, мм 575х250х860 575х350х860 Масса, кг, не более 124 174 |
| --- | --- |