| Дополнительные параметры н размеры парашютов для противовесов клетей по ТУ 24.08.1347-84 Обозначение L2, мм Масса **, кг ловителя парашюта подв. устр-ва комплекта ПТКПА -01 470 1245 1700 ПТКПА -02 470 1315 1770 ПТКПА -03 470 1435 1890 ПТКПА 170-01;-02;-03 909 60 ПТКПА 170-04;-05;-06;-07 1241 127 ПТКПА 170-08;-09;-10;-1;-2 1541 246 ** Масса типового представителя ряда типоразмера |  | Лист 1 ООО «Сибирский Производственный Комплекс Нестандартного Оборудования» ИНН/КПП 5404477768/540401001 Юридический адрес: 630032, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, м/р Горский, д.82 оф.20 р/с 40702810990000000578 в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ «НОМОС-БАНКА" (ОАО) г. Новосибирск к/с 30101810550040000839, БИК 045004839 сайт: spkno.ru e-mail: SPKNO@yandex.ru тел. 8-(383)-264-06-65 _________________________________________________________________ наименование _________________________________________________________________ организации, заполнившей опросный лист ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на парашюты шахтные ПТКПА для противовесов клетей Шахта _______________________________________________________ Ствол _______________________________________________________ Производственное объединение _________________________________________________ Контактный телефон: _______________________ Внимание! Опросный лист без ответов на все вопросы, подписей и печати, а также без обозначения чертежей заказываемых узлов к исполнению не принимается, все разделы должны быть разборчиво заполнены без исправлений, заполнение данных для расчета Rо и сам расчет обязательны Составил _______________________ ____________ ______ Ф.И.О подпись дата Контактный телефон: _____________________ Утвердил _______________________ ____________ ______ Ф.И.О подпись дата Место печати |
| --- | --- | --- |

Лист 2

| __________________________________________________________________ наименование __________________________________________________________________ организации, заполнившей опросный лист Расчет статического сопротивления амортизатора ПТКПА №п.п. Наименование Обозначение Размерность Величина 1 Масса клети с максимальным грузом Q кг 2 Масса уравновешивающего каната (при отсутствии каната равна нулю) Qyp кг 3 Количество амортизаторов m шт 4 Масса 1 п.м тормозного каната Pk кг 5 Высота подъема H м 6 Отношение принятого замедления клети к ускорению свободного падения: n=j/g , где j=6 м/с , g=9,81 м/с n - 0,61 7 Величина тормозчщей силы: Fторм=(Q+Qур)*(n+1) Fторм кГс 8 Статическое сопротивление амортизатора рассчитывается по формуле: R0=Fторм/1,2*m+Pk*H ,кгС или R0=0,98*10-2(Fторм/1,2*m+Pk*H) ,кН R0 кН 9 Диаметр подъемного каната - мм 10 Обозначение парашюта по ТУ 24.08.1347-84 11 Требуется изготовить комплектов - шт Перечень основных узлов парашютной установки № п.п. Обозначение чертежей Наименование Кол-во на 1 комплект Примечание 1 Ловитель 1 2 Подвесное устройство 1 3 Амортизатор 2 4 Муфта соединительная 2 5 По чертежам завода изготовителя Муфта направляющая 4 6 Ограничитель натяжения 2 7 Скоба натяжения 1 8 Крюк разъединительный 1 Примечание: *Указывается конкретный канат, с которым будет эксплуатироваться подвесное устройство. Узлы, которые не требуются заказчику, необходимо вычеркивать из перечня основных узлов парашютной установки. |  | Основные параметры и размеры ловителей и подвесных устройств парашютов ПТКПА Ясногорского машиностроительного завода Обозначение парашюта по ТУ24.08.1347-84 Обозначение ловителя Статическая нагрузка, кН Расстояние между осями тормозных канатов L, мм Диаметр подъемного каната Обозначение подвесного устройства ПТКПА.000-01.01 ПТКПА.010 63 800 20…24 24…28 28…33 33…36,5 ПТКПА170 -01 -02 -03 -01.02 -01 900 -01.03 -02 1015 -01.04 -03 1150 -01.05 -04 1200 -01.06 -05 1350 -01.07 -06 1480 -01.08 -07 1540 -01.09 -08 1630 -01.10 -09 1730 ПТКПА.000-02.01 -10 125 800 27…32 32…37 37…42 42…46,5 ПТПКА170-04 -05 -06 -07 -02.02 -11 900 -02.03 -12 1015 -02.04 -13 1150 -02.05 -14 1200 -02.06 -15 1350 -02.07 -16 1480 -02.08 -17 1540 -02.09 -18 1630 -02.10 -19 1730 ПТКПА.000-03.01 -20 160 800 33…37 37…41 41…46 46…52 52…58,5 ПТКПА170-08 -09 -10 -11 -12 -03.02 -21 900 -03.03 -22 1015 -03.04 -23 1150 -03.05 -24 1200 -03.06 -25 1350 -03.07 -26 1480 -03.08 -27 1540 -03.09 -28 1630 -03.10 -29 1730 |
| --- | --- | --- |